Использование совместимого термовала и процедура настройки

серии Xerox DC 24x.

Если при использовании тонера GEST на отпечатке появляются повторы изображения или изображение  не закрепляется, необходимо увеличить температуру узла термозакрепления. Это можно сделать из режима пользователя, выбрав в меню более толстую, чем есть на самом деле бумагу. Если этого не достаточно, то войти в сервисный режим и изменить температуру в нужном коде.

Режим 744-024 для обычной бумаги и 744-027 для толстой. Меняйте темп., экспериментируя с шагом 1 градус. 5 градусов это уже много.  Если вы используете тонер GEST, но оригинальные валы или наоборот, 1-2 градуса достаточно. Если неоригинальные обе позиции, то возможно изменение температуры до 4-5 градусов. Весьма желательно выполнять эту операцию,  представляя,  что при этом происходит с аппаратом или обратиться за помощью в сервисный центр для проведения соответствующих настроек.